## Slide 1: Soutenance de stage – CATIA Electrical Automatisation d’allocation de câbles aux connecteurs de coupure
HUANG He — Dassault Systèmes — 2025

## Slide 2: Plan de la présentation (≈ 20 min)
Contexte & objectif
Interface de coupure & problématique
Approche & algorithmes
  Modélisation
  Delaunay & Welzl
  DFS + filtrages
Prototype & validation
Intégration dans CATIA
Résultats & démo
Limites, améliorations, perspectives
Bilan & conclusion
Notes: Adapter le minutage à votre cahier des charges. Ex. 18–20 min + 5–10 min Q/R.

## Slide 3: Contexte & enjeux industriels
CATIA – Schématique Électrique, plateforme 3DEXPERIENCE
Problème client
  Allouer des fils de câbles à des connecteurs de coupure
  Contraintes multiples et volumétrie importante
Enjeux
  Réduire les erreurs et le temps manuel
  Améliorer la coordination multi-équipes
  Robustesse en contexte aéronautique/auto
Notes: Insister sur l’importance industrielle, mentionner Airbus / grands comptes si pertinent.

## Slide 4: Objectif du stage
Proposer automatiquement des solutions d’allocation respectant les contraintes
Trois phases
  Conception algorithmique
  Prototype de validation
  Implémentation d’une commande CATIA
Notes: Résumer clairement ce qui est livré à la fin du stage.

## Slide 5: Interface de coupure & Net to Wire
Interface de coupure
  Connecteurs partagés entre acteurs
  Cavités (positions, diamètres AWG)
Net to Wire (Équipotentielle → Fil)
  Contexte des schémas logiques
  Prépare la donnée pour l’allocation
Notes: Prévoir une illustration schématique dans la version finale (si autorisé).

## Slide 6: Modélisation du problème
Ensemble traité H = (C, K)
  Connecteur Ci = {P1..Pm} (positions, AWG)
  Câble Ki = {W1..Wn} (gauge, ségrégation)
Contraintes
  Compatibilité mécanique (AWG/contact)
  Adjacence des cavités
  Ségrégation des signaux (distance/min séparation)
Notes: Montrer la formulation mathématique minimale et les variables clés.

## Slide 7: Proximité spatiale & évitement des croisements
Proximité
  Formalisation par triangulation de Delaunay
  Cercle englobant minimal (Welzl) pour le regroupement
Croisements
  Ordre angulaire autour des sorties
  Filtrages et règles simples pour éviter les croisements
Notes: Donner l’intuition visuelle sans entrer dans les preuves.

## Slide 8: Stratégie de recherche
DFS avec retour sur trace
  Génération incrémentale de solutions
  Filtrages pour limiter l’explosion combinatoire
Évaluation
  Métrique de regroupement spatial
  Penalités pour isolations/cavités libres
Notes: Pointer la complexité potentielle et comment elle est maîtrisée.

## Slide 9: Prototype & validation
Prototype C++ standard pour valider comportement et perfs
Jeu de tests ciblant cas limites (tailles, distributions, conflits)
Résultats: stabilité, solutions cohérentes, base pour intégration
Notes: Expliquer la démarche de preuve de concept et les critères d’acceptation.

## Slide 10: Intégration dans CATIA (3DEXPERIENCE)
Commande dédiée
  Bouton « Automatic Allocation »
  Workflow: calcul → proposition → ajustement utilisateur
Infra & IHM
  Utilisation de CID/introspection pour l’UI
  Nouvelle classe CATELEditor3DCavity
Notes: Mentionner les adaptations nécessaires à l’infrastructure DS.

## Slide 11: Résultats illustratifs
Allocation contiguë par câble, sans cavités isolées
Pré-visualisation en attente de validation utilisateur
Ajustements manuels possibles avec commandes existantes
Notes: Prévoir captures/vidéo démo dans la version finale si autorisées.

## Slide 12: Démonstration — scénario
Données d’entrée
  Connecteurs & cavités (positions, AWG)
  Câbles & fils (ségrégation)
Actions
  Lancer la commande → obtenir proposition
  Inspecter la vue 3D → ajuster si besoin
Vérifications
  Adjacence par câble
  Absence de croisements
  Respect des contraintes
Notes: Préparer un projet léger, reproductible, avec cas nominal + cas limite.

## Slide 13: Limites & pistes d’amélioration
Compatibilité « contact »
  Prendre en compte une plage de gauge (et non l’égalité stricte)
Ségrégation
  Utiliser une matrice de distances minimales plutôt que la séparation stricte
IHM
  Moyens d’identifier cavité ↔ fil, regroupements par câble dans la vue 3D
Notes: Ouvrir sur les travaux futurs à court terme.

## Slide 14: Impact industriel & apprentissages
Impact
  Réduction des erreurs & temps manuel
  Meilleure coordination inter-équipes
Apprentissages
  Pragmatisme industriel (stabilité > élégance)
  Travail collaboratif, cycles d’intégration, qualité logicielle
Notes: Relier aux objectifs pédagogiques de fin d’étude.

## Slide 15: Conclusion
Objectif atteint : proposition automatique d’allocation robuste
Apports
  Chaîne complète : algorithme → prototype → produit
  Base solide pour extensions (contact, ségrégation, IHM)
Notes: Préparer une phrase de clôture claire et une transition vers les questions.

## Slide 16: Questions ?
Merci pour votre attention.
Notes: Anticiper 6–10 questions : complexité, choix algo vs IA, cas extrêmes, intégration, maintenance.